## Slide 1: Processamento de instrumentos e outros itens: aspectos gerais

## Slide 2: Objectivos
CONCEITOS-CHAVE:
Como são processados os instrumentos e outros itens reutilizáveis sujos
Qual é a eficácia de cada etapa do processamento de instrumentos
Como e porque é utilizado cada procedimento

## Slide 3
Descontaminação
Limpeza
Esterilização
Química
Vapor de alta pressão
Calor seco
Secar/guardar/distribuir
Desinfecção de alto nível
Fervura
Vapor
Química
Processamento de instrumentos
Processamento de Instrumentos
Notes: After use, instruments and other items should be decontaminated by soaking them in a 0.5% bleach solution for 10 minutes. Decontamination will help protect the person who is cleaning the instruments.
Then, physically wash the items until they are visibly clean.
Finally, either sterilize or high-level disinfect the instruments. For a step-by-step description of this process, see the document “Instrument Processing” on the Resources page.

## Slide 4: Directrizes para o processamento de instrumentos e outros itens
Manual de Referência, página 9-4, Quadro 9-1

## Slide 5: Quadro 10-3 Eficácia dos métodos de processamento de instrumentos
MÉTODO | EFICÁCIA (destruir ou remover microrganismos) | PONTO FINAL
Descontaminação | Destrói o VHB, VHC e HIV e a maioria dos microrganismos | mergulhar 10 minutos
Limpeza (só água) | Até 50 % | Até se apresentar limpo
Limpeza (com sabão e água limpa) | Até 80 % | Até se apresentar limpo
Esterilização | 100% | Vapor a alta pressão, calor seco ou acção química durante o tempo recomendado
Desinfecção de alto nível | 95 % (não inactiva alguns tipos de endospora) | Fervura, vapor ou acção química durante 20 minutos

## Slide 6: Categorias de Spaulding, 1968
Crítico | Estes itens e práticas afectam normalmente tecidos estéreis ou o sistema sanguíneo e representam o grau mais elevado de risco de infecção. (ex., instrumentos cirúrgicos e luvas)
Semi-crítico | Estes itens e práticas tem uma importância secundaria e afectam membranas e pequenas áreas de pele não integra. (ex., espéculos vaginais)
Não critico | Estes itens e práticas afectam a pele integra e representam o menor grau de risco. (ex., braçadeira de pressão sanguínea)