## Slide 1: Descontaminação e limpeza

## Slide 2: Objectivos
CONCEITOS-CHAVE:
Como são processados os instrumentos e outros itens reutilizáveis sujos
Qual é a eficácia de cada etapa do processamento de instrumentos
Como e porque é utilizado cada procedimento

## Slide 3
Descontaminação
Limpeza
Esterilização
Química
Vapor de alta pressão
Calor seco
Secar/guardar/distribuir
Desinfecção de alto nível
Fervura
Vapor
Química
Processamento de instrumentos
Processamento de Instrumentos
Notes: After use, instruments and other items should be decontaminated by soaking them in a 0.5% bleach solution for 10 minutes. Decontamination will help protect the person who is cleaning the instruments.
Then, physically wash the items until they are visibly clean.
Finally, either sterilize or high-level disinfect the instruments. For a step-by-step description of this process, see the document “Instrument Processing” on the Resources page.

## Slide 4: Quadro 10-3 Eficácia dos métodos de processamento de instrumentos
MÉTODO | EFICÁCIA (destruir ou remover microrganismos) | PONTO FINAL
Descontaminação | Destrói o VHB, VHC e HIV e a maioria dos microrganismos | mergulhar 10 minutos
Limpeza (só água) | Até 50 % | Até se apresentar limpo
Limpeza (sabão e água limpa) | Até 80 % | Até se apresentar limpo
Esterilização | 100% | Vapor a alta pressão, calor seco ou acção química durante o tempo recomendado
Desinfecção de alto nível | 95 % (não inactiva alguns tipos de endospora) | Fervura, vapor ou acção química durante 20 minutos

## Slide 5: Directrizes para o processamento de instrumentos e outros itens
Manual de Referência, página 9-4, Quadro 9-1

## Slide 6: Objectivos
CONCEITOS-CHAVE:
Importância da descontaminação e da limpeza no processamento de instrumentos e itens contaminados
Eficácia da descontaminação e da limpeza
Como preparar soluções diluídas de cloro para a descontaminação
Como descontaminar e limpar instrumentos

## Slide 7: Descontaminação
Princípios:
Inactiva VHB, VHC e HIV e outros microrganismos
Torna os itens seguros para o manuseio durante a limpeza
Tem que ser feita imediatamente depois do uso do instrumento e antes de qualquer manuseio
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 8: Descontaminação
Práticas
Coloque os instrumentos e as luvas reutilizáveis, após o seu uso, numa solução de cloro a 0.5%
Mergulhe por 10 minutos e enxagúe imediatamente
Passe um pano com uma solução de cloro nas superfícies (mesas de exame)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Decontamination Principles:
Inactivates HBV and HIV
Makes items safer to handle for the staff cleaning them

## Slide 10: Fórmulas e concentrações desejadas
Fórmulas:
Se estiver a usar cloro líquido:
Total de partes (TP) de água = [% concentrada/% diluída] – 1
Se estiver a usar cloro em pó:
Gramas/Litro = [% diluída/% concentrada] X 1000
Concentrações desejadas:
Descontaminação: 0,5% com água de torneira
DAN: 0,1% com água fervida
Água limpa: 0,001%

## Slide 11: Instruções para a preparação de soluções diluídas de cloro
Para fazer uma solução de cloro a 0.5% a partir de uma solução concentrada a 5%, misturar 1 parte de cloro a 9 partes de água
Total de partes (TP) de água = [% concentrada/% diluída] - 1
TP H2O = [5%/0,5%] -1 = 9 Total de partes de água para uma parte de cloro
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 12: Instruções para a preparação de soluções de cloro a partir de produtos em pó
Para fazer uma solução de cloro a 0.5% a partir de cloro em pó a 35%, misturar 14.2 gramas de pó para 1 litro de água
Gramas/Litro = [% diluída/%concentrada] X 1000
Grama/Litro = [0,5%/35%] X 1000 = 14.2 gramas de cloro em pó para 1 litro de água
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 13
Exemplos do uso de cloro a 5% para obter uma concentração a 0.5%
1 parte de cloro para 9 partes de água (usar o mesmo recipiente para medir cloro e a água)

## Slide 14
Exemplos de uso de cloro a 5% para obter uma concentração a 0.5%
2 partes de cloro para 18 partes de água (multiplicar a proporção necessária)

## Slide 15
Exemplos do uso de cloro a 3.5% para obter uma concentração a 0.5%
1 parte de cloro para 6 partes de água (usar o mesmo recipiente para medir o cloro e a água)

## Slide 16
Exemplos do uso de cloro a 3.5% para obter uma concentração a 0.1%
1 parte de cloro para 34 partes de água fervida (usar o mesmo recipiente para medir o cloro e a água)

## Slide 17
Exemplos do uso de cloro a 8% para concentração a 0.5%
1 parte de cloro para 15 partes de água

## Slide 21: Limpeza
Princípios:
Remove o material orgânico que:
  Protege os microrganismos contra a esterilização e a DAN
  Pode inactivar os desinfectantes
Tem que ser feita antes da esterilização e a DAN para que possa ser eficaz
É o meio mais eficaz para reduzir o número de microrganismos, especialmente as endosporas
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 22: Limpeza
Práticas após os itens terem sido descontaminados:
Lavar com detergente, água e uma escova macia
Desmontar os instrumentos
Esfregar os instrumentos sob a superfície da água até que estejam visivelmente limpos
Passar em água limpa
Usar EPI durante a limpeza
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Cleaning Principles:
Removes organic material that:
  Can protect microorganisms against sterilization and HLD
  Can inactivate disinfectants
Must be done for sterilization and HLD to be effective
Method of mechanically reducing the number of endospores