## Slide 1: Fluxo e padrões de actividades

## Slide 2: Objectivos
CONCEITOS-CHAVE:
As razões da importância da regulação do fluxo e da definição de padrões de actividades nos hospitais e outras unidades sanitárias
Como conceber o fluxo e os padrões de actividades nos procedimentos, processamento de instrumentos e áreas cirúrgicas
As exigências de fluxo para as diversas áreas

## Slide 3
“A contaminação microbiana é minimizada pela redução do número de pessoas autorizadas numa área e pela definição das actividades que nela têm lugar.” (Russell, Hugo and Ayliffe 1982)
Um dos mais importantes objectivos da prevenção de infecções é minimizar o nível de contaminação microbiana nas áreas onde se trata dos doentes ou onde os instrumentos são processados. Tais áreas incluem:
Áreas de procedimentos
Blocos operatórios
Áreas de processamento de instrumentos (central de esterilização)

## Slide 4: Quais são os diferentes requerimentos para estas áreas?

## Slide 5: Salas/áreas de espera
Público geral (visitas, doentes/utentes, fornecedores, pessoal administrativo)
A contaminação microbiana tende ser mais elevada quanto mais congestionada estiver a área (mais pessoas juntas)
Não são realizados procedimentos invasivos
Riscos??? (salpicos, tosse)

## Slide 6: Área de procedimentos
Limitar o fluxo ao pessoal autorizado e aos doentes/utentes
Os doentes podem usar as suas próprias roupas limpas
O pessoal deve utilizar vestuário e equipamento de protecção individual (EPI) em conformidade com os procedimentos realizados
Descontaminar materiais usados no local de utilização
Ter um recipiente resistente a perfuração para o descarte no local de utilização (caixas incineradoras)
Separar o lixo no local de utilização
Ter recipientes para a recolha de roupas no local de utilização

## Slide 7: Bloco operatório
Área não restrita
Zona de transição
Área semi-restrita
Área restrita

## Slide 8: Bloco operatório
Área não restrita:
A entrada do corredor principal
O pessoal, doentes e materiais entram no bloco operatório
Zona de transição:
Vestiários e armários
O pessoal veste as roupas cirúrgicas que lhes permite mover-se nas áreas semi-restritas ou restritas
Somente pessoal autorizado

## Slide 9: Bloco operatório
Área semi-restricta:
Limitar o fluxo ao pessoal autorizado e aos doentes, em qualquer situação
Disponibilizar um espaço de armazenamento para itens limpos e esterilizados
Disponibilizar portas que limitem o acesso à área restrita do BO
O pessoal que trabalha nesta área deve utilizar vestuário cirúrgico e um gorro
O pessoal deve utilizar sapatos fechados limpos que lhes protejam os pés de fluidos e itens que possam cair

## Slide 10: Bloco operatório
Área restricta:
Limitar o fluxo ao pessoal autorizado e aos doentes, em qualquer situação
Manter a porta sempre fechada, excepto durante a movimentação de pessoal, doentes, material e equipamento
O pessoal preparado deve utilizar vestuário cirúrgico completo e cobrir a cabeça e os pêlos faciais com um gorro e uma máscara quando na presença de um campo estéril
O pessoal deve utilizar sapatos fechados limpos que lhes protejam os pés de fluidos e itens que possam cair
As máscaras são necessárias quando é aberto material esterilizado e o pessoal preparado está a operar
Os doentes que entram na unidade cirúrgica devem utilizar gorros e batas limpos ou devem estar cobertos por lençóis limpos e ter o cabelo coberto
Os doentes não precisam utilizar máscara durante o transporte, excepto aqueles que necessitem de cuidados quanto à transmissão pelo ar

## Slide 11: Bloco operatório
Entrada
Área dos vestiários
Sala de recuperação ou preparo dos doentes, área para a guarda de materiais
Área de lavagem cirúrgica, sala de operações

## Slide 12: Sala de operações
Antes dos procedimentos cirúrgicos
Durante os procedimentos cirúrgicos
Após os procedimentos cirúrgicos
Ver o Manual de referência, páginas 15-6 a 15-8

## Slide 13: Área de trabalho (processamento de instrumentos)
A central de processamento de instrumentos é constituída por quatro áreas:
a área “suja” de recepção/limpeza,
a área “limpa” de trabalho (empacotamento e esterilização ou DAN),
a área para a guarda de equipamentos e instrumentos limpos, e
a área para a guarda para materiais esterilizados ou submetidos a DAN

## Slide 14: Processamento de instrumentos em uma unidade sanitária de baixa complexidade

## Slide 15: Processamento de instrumentos num hospital

## Slide 16: Exemplos de fluxo e padrões de actividade
Áreas de trabalho de parto e de parto
Central de esterilização
Lavandaria

## Slide 17
Trabalho de parto
Parto
Pós parto
Higiene das mãos
Áreas de trabalho de parto e de pós parto

## Slide 18
Descontaminação no local de utilização
Limpeza dos instrumentos
Central de esterilização

## Slide 19
Preparação do materiais limpos para esterilização
Autoclave
Área de guarda de materiais estéreis e fornecimento
Central de esterilização

## Slide 20
Recepção da roupa
Selecção da roupa
Descontaminação ou pôr de molho (se for necessário)
Lavandaria

## Slide 21
Lavar as roupas
Secar as roupas
Guardar as roupas

## Slide 22: Alguns pontos para a discussão...
Lavar à mão e limpar os instrumentos no mesmo lavatório?
Triagem e descontaminação da roupa no local de utilização?
Colocar a máscara cirúrgica na zona de transição?
Usar protecção de sapatos de tecido leve na sala de operações?