## Slide 1: Desinfecção de alto nível
Notes: <number>

## Slide 2: Objectivos
CONCEITOS-CHAVE:
Os métodos de desinfecção de alto nível
Com efectuar cada método
Notes: <number>

## Slide 3
Descontaminação
Limpeza
Esterilização
Química
Vapor de alta pressão
Calor seco
Secar/guardar/distribuir
Desinfecção de alto nível
Fervura
Vapor
Química
Processamento de instrumentos
Processamento de Instrumentos
Notes: <number>
After use, instruments and other items should be decontaminated by soaking them in a 0.5% bleach solution for 10 minutes. Decontamination will help protect the person who is cleaning the instruments.
Then, physically wash the items until they are visibly clean.
Finally, either sterilize or high-level disinfect the instruments. For a step-by-step description of this process, see the document “Instrument Processing” on the ReFontes page.

## Slide 4: Quadro 10-3 Eficácia dos métodos de processamento de instrumentos
MÉTODO | EFICÁCIA (destruir ou remover microrganismos) | PONTO FINAL
Descontaminação | Destrói o VHB e HIV e a maioria dos microrganismos | mergulhar 10 minutos
Limpeza (só água) | Até 50 % | Até se apresentar limpo
Limpeza (sabão e água limpa) | Até 80 % | Até se apresentar limpo
Esterilização | 100% | Vapor a alta pressão, calor seco ou acção química durante o tempo recomendado
Desinfecção de alto nível | 95 % (não inactiva alguns tipos de endospora) | Fervura, vapor ou acção química durante 20 minutos
Notes: <number>

## Slide 5: Desinfecção de alto nível
<number>
Princípios:
Destrói todos os microrganismos incluindo VHB, VHC e HIV; excepto alguns tipos de endosporas bacterianas
A DAN é a única alternativa aceitável se equipamento de esterilização não está disponível ou não é adequado
Fonte: Favero 1985; McIntosh et al 1994.
Notes: <number>
HLD Principles
Destroys all microorganisms, including HBV and HIV. Does not reliably kill all bacterial endospores.
Only acceptable alternative when sterilization equipment is not available

## Slide 6: Métodos de DAN
<number>
Fervura
Química
Vapor
Notes: <number>

## Slide 7: Desinfecção de alto nível pela fervura
<number>
Práticas
Ferva os instrumentos durante 20 minutos
Ferva sempre os instrumentos numa panela com tampa
Comece a contar o tempo quando a água começa a ferver
Não acrescente nada à panela depois do inicio da contagem do tempo
Deixe secar ao ar antes de usar ou guardar
Notes: <number>
Fonte: Favero 1985; McIntosh et al 1994.
Boiling instruments for 20 minutes will kill all microorganisms except bacterial endospores. In fact, most microorganisms will be inactivated if heated to 80 degrees C for 10 minutes. The boiling point of water is 1.1 degree C lower for each 1,000 feet of altitude; even at altitudes up to 5,500 meters (18,000 ft), the temperature will be adequate for HLD. Note: The highest temperature that boiling water will reach is 100 degrees C (212 degrees F) at sea level.
HLD Practices (boiling)
Boil instruments and other items for 20 minutes (sufficient up to 5,500 meters/18,000 feet).
Always boil for 20 minutes in a pot with a lid.
Start timing when the water begins to boil.
Do not add anything to the pot after timing begins.
Air-dry before use or storage.

## Slide 8: Desinfecção de alto nível pelo vapor
<number>
Práticas
Submeta os itens ao vapor durante 20 minutos
Certifique-se que há água suficiente na panela inferior para todo o período de vapor
Deixe a água entrar em franca ebulição
Quando o vapor começar a sair entre as panelas e a tampa, ligue o temporizador
Não acrescente nada à panela depois do inicio da contagem do tempo
Deixe os itens secar ao ar nas panelas de vapor antes da utilização
Notes: <number>

## Slide 9: Vaporizador utilizado para DAN
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Desinfecção de alto nível pelo vapor
Notes: <number>

## Slide 11: Desinfecção de alto nível pelo vapor
Aumento da temperatura em função da posição da bandeja
Notes: <number>

## Slide 12: Desinfecção de alto nível utilizando químicos
<number>
Práticas
Mergulhe completamente todos os itens no desinfectante escolhido
Deixe mergulhar durante 20 minutos
Enxagúe com água fervida
Deixe secar ao ar antes de usar e guardar
Notes: <number>

## Slide 13
Observemos esta imagem:
Qual é este método de DAN?
Este é o EPI correcto?
Notes: <number>